## Slide 1: دیوار

## Slide 2
هدف از دیوار سازی :
- انتقال بار سقف به پی ساختمان
- جلوگیری از نفوذ عوامل جوی مانند باد ، باران ، برف ، سرما و گرما
- تقسیم فضاهای داخلی ساختمان
- نگه داری شیروانی خاک ریزها و خاک برداری ها.

## Slide 3
انواع دیوار :
دیوار از نظر وظیفه ای که به عهده دارد ، به دو نوع ، دیوار باربر و دیوار غیر بار بر تقسیم می شود .
انواع مصالحی که برای ساختن دیوارها مورد استفاده قرار می گیرند عبارت اند از : آجر ، بلوک (سیمانی ،گچی ،آهکی ) ، سنگ ، بتن ، چوب ، فلز و گل .

## Slide 4
دیوار ها :
دیوار آجری
دیوار سنگی
دیوار بلوک بتنی
دیوار سیپورکس
ساندویچ پانل
تری دی پانل
پانل گچی

## Slide 5: دیوار آجری
: آجر باید دارای چهار خصوصیت مهم باشد
1- مقاوم در برابر یخبندان
2- تخلخل در آب
3- مقاومت مکانیکی
4- ابعاد صحیح

## Slide 6
دیوار باربر آجری :
دیواری است که با آجر توپر و ملات ساخته می شود.این دیوار، وزن سقف ساختمان و سایر بارهای وارد را تحمل کرده و به پی منتقل می کند .ابعاد آجرها در کشورها و حتی مناطق مختلف متفاوت است . اندازه ی مناسب برای آجر آن است که طولش دو برابر عرض به اضافه ی یک سانتی متر (ضخامت بند ملات ) باشد . هر چه ابعاد آجر بزرگتر باشد ، مقاومت آجر کاری نیز بیش تر می شود ، زیرا مقاومت آجر از ملات آن بیش تر است ؛ علاوه بر این سرعت دیوار چینی هم بیش تر می شود . البته اگر ابعاد آجر از مقداری معین بیش تر باشد ، کار کردن با آن مشکل است و از نظر اقتصادی هم به صرفه نیست .آجری که برای دیوار سازی به کار می رود ،باید مقاوم و مرغوب باشد و ملات مصرفی آن نیز می تواند ماسه آهک ، باتارد یا ماسه سیمان باشد .

## Slide 7
ضخامت دیوارهای بار بر آجری :
ضخامت دیوار آجری بر اساس بار وارد بر آن تعیین می شود .
به طور کلی می توان حداقل ضخامت دیوار باربر برای ساختمان یک طبقه ، یک آجر در نظر گرفت اما در صورتی که دیوار باربر، دیوار خارجی ساختمان باشد ، از نظر عایق حرارتی مطلوب نیست و باید ضخامت دیوار خارجی حداقل 1/5 آجر در نظر گرفته شود . بنابراین می توان دیوار 1/5آجره را برای ساختمان دو طبقه و دیوار 2 آجره را برای ساختمان تا چهار طبقه در نظر گرفت . ساختمان های بیش از چهار طبقه را با دیوارهای باربر آجری نمی سازند چون مقاومت لازم را ندارند و مقرون به صرفه نمی باشد .

## Slide 8
ارتفاع دیوار آجری :
ارتفاع دیوار آجری عبارت است از فاصله ی عمودی بین کف تا زیر سقف هر طبقه ، که به آن طول آزاد دیوار هم گفته می شود .
ارتفاع دیوار با ضخامت آن رابطه ای مستقیم دارد ، یعنی هر چه ارتفاع دیوار بیش تر باشد ، ضخامت آن هم باید بیش تر باشد . در ساختمان هایی که ارتفاع همه ی طبقات یکسان است برای هر دو طبقه که ساختمان مرتفع تر می شود ، می توان یک نیمه آجر از ضخامت آن کم کرد ، مثلاً در یک ساختمان آجری 4 طبقه ، اگر ضخامت دیوار های طبقات اول و دوم 2 آجره باشد ضخامت طبقات سوم و چهارم را به 1/5آجر ، می توان تقلیل داد .

## Slide 9
- پیوند و اهمیت آن در دیوار آجری :
پیوند اصطلاحی است که به انواع آرایش ها ی شناخته شده ی آجر چینی دیوارها اطلاق می شود . نوع آرایش های پیوندی برای دیوارها یی که بارهای سنگینی را تحمل می کنند ، امری اساسی است که می تواند تا حد امکان از تخریب سازه ای جلوگیری کند . برای اجرای موثر این کار ، پیوند آجری باید طوری باشد که بار را به شکلی یکنواخت ، در تمامی طول دیوار پخش کند تا هر بخش از دیوار ، مقدار کمی از بار را تحمل کند . (شکل 1-4 )
اگر بار به شکلی مناسب توزیع نشود و فقط به بخش های معینی از دیوار منتقل گردد ، ممکن است به نشست ناهمسان و ترک خوردگی منجر شود (شکل 2-4 )
انواع پیوند : تعداد پیوندهای آجری چینی زیاد است و انواع متداول آن عبارت اند از : پیوند بلوکی ، پیوند خاجی ، پیوند هلندی ، پیوند کله و راسته ، پیوند راسته ، پیوند کله و .....

## Slide 11: ملات و ضخامت دیوارهای آجری
دیوار های داخلی باربر
این دیوارها با آجر های فشاری که مقاومت فشاری آنها بیش از 50 کیلوگرم بر سانتی متر مربع باشد، با ملات باتارد 1:2:8 یا ماسه سیمان 1:6 ساخته میشوند .

## Slide 12
دیوار داخلی غیر باربر
اگر تیغه 6 سانتی متری باشد با آجر فشاری یا آجر سفالی توخالی و ملات 1:1 گچ و خاک
اگر تیغه 11 سانتی متری باشد، آجر فشاری یا آجر سفالی توخالی و ملات 1:6 گچ و خاک یا باتارد 1:2:8 یا ملات ماسه سیمانی
اگر عرض دیوار مساوی یا بیشتر از 22 سانتی متر باشد، آجر فشاری یا سفالی توخالی و ملات ماسه آهک 1:3 یا باتارد 1:2:8 یا ماسه سیمان 1:6

## Slide 13
دیوار خارجی
نما سازی با آجر درجه یک و کاملا مرغوب و با ملات ماسه سیمان 1:5 ساخته می شود.
ضخامت ملات : 10-12 میلیمتر
آجر کاری پس از گرفتن ملات ماسه سیمان یا باتارد باید حداقل 3 روز مرطوب نگه داشته شود .

## Slide 14: جزییات آجرچینی

## Slide 15
جزییات آجرچینی در دیوار یک و نیم آجره(35سانتیمتری)

## Slide 16
جزییات آجرچینی در دیوار یک آجره (22سانتیمتری)

## Slide 17
دیوارچینی یک آجره در کنج به صورت کله و راسته

## Slide 18
- اصول کلی دیوار چینی آجری :
رعایت چند اصل در دیوار چینی ، باعث مقاومت بیش تر آن می شود ، از جمله :
- بندهای عمودی رج های متناوب ، در یک خط قائم قرار گیرند .
آجرهایی که در داخل ضخامت دیوار قرار می گیرند ، تا حد امکان به صورت کله ای کار گذاشته شوند .
- حتی المکان از آجرهای کامل و نشکسته استفاده شود .
آجرها قبل از مصرف ، زنجاب ، یعنی از آب اشباع شوند .
- برای داشتن دیواری با مقاومت بیش تر ، تمامی درزهای داخلی دیوار در هر ردیف کاملاً با ملات پر شود .

## Slide 19
دیوار های سنگی
(( هر گاه چند تکه سنگ روی هم قرار گیرند ، دیوار سنگی به وجود می آید ))
پس از آن که انسان اولیه به مقاومت سنگ و بعضی از مشخصات آن پی برد ، از آن به عنوان دیوار ، برای حفظ خویش در مقابل عوامل طبیعی و حیوانات وحشی استفاده کرد .
ابتدا بدون هیچ گونه قانون و قاعده ای سنگ ها توسط انسان بر روی هم چیده می شد و دیوار به وجود می آمد .مسلماً چنین دیواری سست و بی ثبات بوده وخیلی زود فرو می ریخت . با گذشت زمان و کسب تجربه و رفع ضعف های گذشته ، از سنگ ، دیوارهایی ساخته شد که از دوام و استحکام بیش تری برخوردار و جواب گوی نیازهای انسان بود به طوری که بعضی از آن دیوارها (ساختمان ها ) پش از گذشت سالیان دراز هنوز پابرجا است . در ایران و بخصوص در روستاها ،از قدیم ساختن بناهای سنگی متداول بوده است . امروزه هم در نقاطی که سنگ فراوان و ارزان باشد ،دیوار ها را از سنگ می سازند .

## Slide 20: اصول کلی در انتخاب سنگهای طبیعی سالم
سنگ ها را ، از نظر چگونگی تشکیل آن ها در طبیعت ، به سه دسته ی آذرین ، رسوب
ودگرگونی تقسیم کرده اند . سنگ ها از نظر رنگ ، شکل و مقاومت ، در طبیعت فراوان و
متنوع اند . افراد خبره معمولا ً می توانند از شکل ظاهری و رنگ سنگ به جنس و مقاومت آن
پی ببرند ، اما مقاومت دقیق سنگ را در آزمایشگاه تعیین می کنند .
سنگ مناسب برای دیوار چینی باید مشخصات زیر را داشته باشد :
الف - بافت سنگ
ب - جذب آب
ج - پاکیزگی
د - پایداری در برابر عوامل جذبی
ه - مقاومت فشاری

## Slide 21
شکل های مختلف سنگ های مصرفی در ساختمان :
سنگ ها را از نظر شکل ظاهری (صرف نظر از جنس ، مقاومت و رنگ آن ها ) به انواع مختلف تقسیم و نامگذاری کرده اند که به شرح آن ها می پردازیم :
سنگ قلوه ی رودخانه ای :
موقع حرکت و غلتیدن سنگ ها در مسیر رودخانه و برخورد با یکدیگر و انجام عمل فرسایش ، سطح این سنگ ها تقریبا ًگرد و صیقلی شده است . از سنگ قلوه ای برای ساختن دیوارهایی به قطر 15 سانتی متر و بیش تر استفاده می شود .
سنگ کوهی :
این سنگ را از معدن سنگ و به وسیله مواد منفجره ، چکش های ضربه ای هوای فشرده (دج بر ) ، پتک و قلم های بزرگ استخراج می کنند و بنابر سفارش مصرف کننده آن را در معدن یا کارگاه ساختمانی ، به اندازه ی لازم قواره می کنند .

## Slide 22
سنگ لاشه :
این سنگ را در حین عملیات استخراج یا در طی مراحل مختلف قواره کردن سنگ ها به دست می آورند . سنگ های لاشه شکل خاصی ندارند و دارای بر یا سطح مشخصی نیستند .
سنگ های لاشه ی بزرگتر از 15 سانتی متر را می توان به عنوان پر کننده ، در دیوارهای سنگی به کار برد .
سنگ قواره :
اگر گوشه های تیز سنگ لاشه را با چکش یا پتک بگیرند سنگ قواره به دست می آید که از 15 سانتی متر به بالا می تواند در سنگ چینی استفاده شود .

## Slide 23
سنگ باد بر (رگه ای ) Moellon :
سنگ شکل گرفته ای است که تقریبا ً به صورت مکعب مستطیل تراش خورده است . از این نوع سنگ برای چیدن دیوارهای سنگی منظم استفاده می شود . برای استفاده در دیوار ، حداقل عرض 20 سانتی متر و ارتفاع 15 سانتی متر و حداکثر ((بار سنگ )) (برجستگی های سنگ )4 سانتی متر است .
سنگ سر تراش ( رگه ای کلنگی ) :
اگر سطوح قائم (سطوح جانبی ) و سطح افقی (سطوح ملات خور بالایی و پایینی ) سنگ بادبر را در مجاورت نما ، با کلنگ مخصوص تراش بدهند ، (( سنگ سر تراش )) می گویند . ابعاد این سنگ مانند سنگ بادبر ولی حداکثر بار آن 1/5سانتی متر و حداقل ارتفاع آن 18 سانتی متر است . سطوح فوقانی و تحتانی ، حداقل 12 سانتی متر و سطوح جانبی آن حداقل 8 سانتی متر با قلم صاف شده و باید بدون بار باشند .

## Slide 24
سنگ باد کوبه ای :
سنگ سر تراشی است که بنا به سفارش ، دور تا دور نمای آن را به عرض 1/5تا 3 سانتی متر ، با قلم ، تراش می دهند (چفت) و بقیه ی سطح نمای سنگ را تیشه داری می کنند . حداکثر بار سنگ 4 سانتی متر است.
سنگ تمام تراش :
اگر سطوح قائم (جانبی ) و سطوح افقی (بالایی و پایینی ) سنگ را از سطح نما تا انتهای ریشه ، دست تراش کنند ، سنگ تمام تراش به وجود می آید . ممکن است برش به وسیله ی اره انجام شود در این صورت زوایای سنگ می تواند کاملاً گونیا باشد .

## Slide 25
سنگ چند وجهی :
سنگی است که نمای آن به صورت چند وجهی منظم یا نا منظم باشد . در سنگ چند وجهی هر یک از زوایای سطح نما نباید از 90 درجه کم تر باشد . نمای این سنگ بیش تر به صورت پنج ضلعی یا شش ضلعی در آورده می شود ریشه ی سنگ چند وجهی نا منظم ، از طرف نما به دم ، کمی لاغر تر می شود تا کنار هم قراردادن سنگ ها راحت تر انجام شود . حداقل ریشه ی این سنگ 25 سانتی متر و اندازه ی هر ضلع (درنمای) نباید از 10 سانتی متر کمتر باشد .حداکثر بارسنگ 4 سانتی متر است .

## Slide 26
پیوند در دیوارهای سنگی :
در ساختن دیوارهای سنگی ، بخصوص دیوارهای باربر، باید قواعد صحیح پیوند رعایت شود تا فشار از بالا به پایین ، به صورت صحیح و مناسب وارد شود :
بندهای قائم دو یا چند سنگ ، نباید در امتداد هم قرار گیرند (تشکیل چهار راه بدهند )
فاصله ی افقی دوبند قائم (در دو رج روی هم )کمتر از 10 سانتی متر نباشد .
از به کار بردن خرده سنگ ها در دیوار باید خوداری شود .
در صورتی که در دیوار از ملات استفاده شود ،هیچ سنگی نباید با سنگ زیرین خود تماس مستقیم
داشته باشد و حتماً باید ملات بین دو سنگ وجود داشته باشد .

## Slide 27
انواع دیوارهای سنگی از نظر شکل ظاهری :
دیوارهای سنگی را بدون ملات ، با ملات و به شکل مختلط می سازند که هر کدام از این روشها ، مورد استفاده و کاربرد استفاده از دیوارهای سنگی برای جلوگیری از ریزش و حرکت کوه (کنار جاده ها) بسیار متداول است . اندازه ی ضخامت دیوار بستگی به مقدار نیروی p ، زاویه نیروی وارده و مقاومت سنگ دارد .

## Slide 28
خشکه چینی و گابیون کردن سنگ ها :
این نوع دیوارها را به صورت خشکه یعنی بدون ملات می سازند ، و چون باربر نیستند فقط به عنوان حصار و برای جلوگیری از ریزش آب شستگی مورد استفاده قرار می گیرند . خشکه چینی از نظر نمای ظاهری به دو صورت انجام می شود :
الف : قلوه سنگ طبیعی رودخانه را بدون ایجاد تغییردر شکل آن در دیوار به کار می برند . حداقل قطر سنگ در این دیوار ،15 سانتی متر است .
ب : سنگ کوهی را با پتک قواره می کنند و به صورت کله راسته روی هم قرار می دهند . به این نوع دیوار(( لاشه چینی )) هم گفته می شود .

## Slide 29
با رعایت این قواعد و نکات می توان دوام و پایداری دیوارهای خشکه چین را زیاد کرد :
الف – سنگ های بزرگ در رج های زیر و سنگ های کوچک در رج های بالا به کارروند .
ب - بین سنگ های بزرگ ، سنگ های کوچک به صورت پر چیده شوند .
ج - در هر 1/5متر ارتفاع باید یک بند افقی سراسری ایجاد شود و مانند آغاز کار ، دوباره سنگ های بزرگ چیده شوند .
د - از تورهای فلزی به نام ((گابیون )) استفاده شود. این تور ، دور تا دور دیوار سنگی را می پوشاند و مانع از حرکت و جابه جایی سنگ ها می شود . دوام دیوار بستگی به دوام تور دارد .جنس تور باید مرغوب و زنگ نزن (گالوانیزه ) باشد .

## Slide 30
2) لاشه چینی با ملات :
این نوع دیوار یکی از رایج ترین و ارزانترین انواع دیوارهای سنگی است که با سرعت نسبتاً زیادی نیز ساخته می شود . معمولاً دیوارهای ساختمان های روستایی در مناطق کوهستانی یا نزدیک معادن سنگ ، از نوع لاشه چینی است . گوشه های تیزی و برنده ی سنگ ها را به کمک پتک از بین برده ، قواره می کنند و با ملات ماسه سیمان یا باتارد این نوع دیوار را می سازند .
برای ازدیاد مقاومت در رج اول از سنگ های بزرگ استفاده می کنند و در نبش دیوار، سنگ بادبر به کار می برند . سنگ ها را به صورت کله راسته می چینند .باید به پیوند توجه کافی شود تا با هم قفل و بست شوند . در هر 1/5متر ارتفاع یک بند افقی در تمام ضخامت دیوار به وجود می آورند . حداقل ضخامت دیوارهای باربر 50 سانتی متر و غیر باربر 45 سانتی متر است .

## Slide 31
3) سنگ چین مختلط :
این نوع دیوار به دو صورت (( مختلط سنگ و بتن )) و مختلط سنگ و آجر ساخته می شود :
الف- سنگ مختلط سنگ و بتن
ب- سنگ چین مختلط سنگ و آجر

## Slide 32
سنگ مختلط سنگ و بتن :
این دیوارها به صورت سنگ و بتن (نما سنگی و پشت کار بتن ) اجرا می شوند . طریقه ی ساخت این دیوار، تابع ارتفاع سنگ است . بدین معنی که بعد از نصب هر رج سنگی ، بلافاصله پشت آن را بتن ریزی و ویبره می کنند . بنابراین ساخت بخش سنگی و بتنی دیوار هم زمان انجام می شود . این نوع دیوارها از مقاومت حرارتی و استحکام خوبی برخوردارند . (در محاسبه ی دیوار ، هر دو قسمت سنگی و بتنی را به عنوان عامل باربر در نظر می گیرند )

## Slide 33
در ساختن این دیوارها باید چند نکته مورد توجه قرار گیرد :
1- سنگ های مورد استفاده باید از جنس سخت و همساز با بتن و ملات ماسه سیمان باشند .
2- سنگ ها باید به صورت کله و راسته چیده شوند . (حداقل یک سنگ کله و 2 سنگ راسته )
3- حداقل ضخامت بتن در پشت سنگ های کله ،15 سانتی متر باشد .
4- ضخامت دیوار (بتن + سنگ )60 سانتی متر و در مواردی 55 سانتی متر باشد.
5- ملات مصرفی (در قسمت سنگی ) حتماً ماسه سیمان با حداقل 20 کیلوگرم سیمان در متر مکعب باشد .

## Slide 34
سنگ چین مختلط سنگ و آجر :
این نوع دیوار به صورت ترکیبی از سنگ در نما و آجر در پشت کار ، اجرا می شود . نکاتی که در ساخت این دیوارها باید مورد توجه قرار گیرد عبارت است از :
1- حداقل ارتفاع سنگ 13 سانتی متر و حداکثر ارتفاع (به طور مناسب )34 سانتی متر باشد.
2- ارتفاع سنگ با ارتفاع آجرها و ملات آنها هماهنگی داشته باشند .
3- سنگ ها به صورت کله و راسته (حداقل یک سنگ کله برای 2 سنگ راسته ) به کار برده شوند .
4- ضخامت دیوار آجری در پشت سنگ های کله حداقل نیم آجر باشد .
5- ضخامت دیوار حداقل 60 سانتی متر و در موارد استثنایی 50 سانتی متر باشد .
6- ملات مصرفی در قسمت آجری و سنگی یک نوع باشد .
7- اجرای دیوار آجری و سنگی باید هم زمان انجام شود و هیچ گونه فضای خالی بین آجر و سنگ نباشد .

## Slide 35
4) دیوار سنگی چند وجهی (نمای موازاییکی ) :
سنگ های معدن را با پتک به صورت چند وجهی نامنظم در می آورند و با استفاده از ملات مرغوب دیواری به نام ((دیوارسنگی چند وجهی )) یا ((دیورا سنگی موازییکی )) می سازند . تمام سنگ های چند وجهی باید دارای ریشه ای حداقل برابر 25 سانتی متر باشند .از سنگ های لاشه و قواره ی بزرگتراز 15 سانتی متر ، می توان به عنوان سنگ های پر کننده در این دیوار استفاده کرد .زوایای سطح نمای سنگ های چند وجهی نباید از 90 درجه کم تر باشد . اندازه ی بار سنگ 4 سانتی متر است و در هر متر مربع از نمای این دیوار ، باید حداقل 2 سنگ عمقی ، با ریشه ی برابر35 سانتی متر به کار رود . این سنگ ها را، به خاطر چند وجهی بودن ، می توان با یکدیگر به طور متناسب جفت و جور کرد . با رعایت نکات فنی و داشتن سلیقه ، می توان دیواری سنگی ساخت که علاوه بر استحکام کافی ، از زیبایی قابل توجهی نیز برخوردار باشد . یک نوع از این دیوارها با سنگ چند وجهی سر تراش ساخته می شود که با دقت در تراش اضلاع می توان بندها را 0/5تا 1/5سانتی متر گرفت . بار این سنگ ها 2 سانتی متر است و نسبت به نوع دیگر ظریف تر دیده می شود . این نوع دیوار به عنوان باربر و یا غیر باربر تزیینی در ساختمان ها دیوارهای حایل و پایه ی پل ها ساخته می شوند .

## Slide 36
5) دیوار با سنگ بادبر ، بار رج های نامساوی :
این دیوار با سنگ های بادبر و قواره ساخته می شود . در میان دیوار و در فواصل بین سنگ های قواره و سنگ های بادبر می توان لاشه سنگ با قطر کم تر از 15 سانتی متر را به کار برد . در هر رج به ازای هر دو سنگ راسته ، حداقل یک سنگ کله و در هر متر مربع نمای دیوار حداقل یک سنگ عمقی به کار می رود . ارتفاع مناسب رج ها 15 تا 30 سانتی متر است . ارتفاع رج اول نباید از ارتفاع رج های بالا کم تر باشد .
نمای این نوع دیوار ، سنگ های کلنگی (پتکی ) است و اندازه ی بار سنگ حداکثر 4 سانتی متر است . حداقل ضخامت این دیوارها نیز 50 سانتی متر است به شرط رعایت اصول فنی در ساخت ، این دیوارمی تواند باربر باشد .

## Slide 37
6) دیوار با سنگ بادبر ، به رج برده شده :
این دیوار را با سنگ بادبر و ملات می سازند . در ابتدا یا در گوشه ی دیوار ، سنگی به ارتفاع 30 تا45 سانتی متر قرار می دهند و با یک تا سه سنگ که روی هم می گذارند ( بین آنها ملات قرار می گیرد ) رج را ادامه می دهند . در هر رج ارتفاع سه سنگ روی هم و ملات بین آنها ، برابر با ارتفاع سنگ قبلی است . سنگ چینی باید طوری انجام شود که بند های برشی به وجود نیاید . برای مقاومت بیش تر دیوار از سنگ های بزرگتر ، در رج های زیرین استفاده می شود .
در این دیوار باید به ازای هر 2 سنگ راسته ، یک سنگ کله و در هر متر مربع نمای دیوار حداقل یک سنگ عمقی به کار رود . بار این سنگ حداکثر 4 سانتی متر است و ضخامت بندها در نما نباید از 4 سانتی متر بیش تر شود این دیوار رابا ضخامت حداقل 50 سانتی متر می سازند .

## Slide 38
7) دیوار با سنگ بادبر سر تراش (بدون رج مرتب ):
این دیوار با استفاده از سنگ های سر تراش گونیا شده ساخته می شود . در پشت کار از سنگ های قواره یا لاشه استفاده می شود که هر دو قسمت به هم قفل و بست می شوند . در مجموع بافت دیوار منظم دیده می شود . ضخامت بندها بین 0/5تا 1/5سانتی متر است. باید ضخامت بند در سراسر دیوار ثابت باشد . بندها ی افقی و یا قائم در یک راستا نخواهند بود و هیچ بند قائمی نباید بیش تر از مجموع ارتفاع دو سنگ باشد . در هیچ حالتی نباید از تقاطع بندها ، چهارراه به وجود آید .حداکثر ارتفاع سنگ ها 30 سانتی متر و حداقل اندازه ی هر یک از اضلاع 8 سانتی متر است . حداکثر بار سنگ 2 سانتی متر و حداقل ضخامت این دیوار 45 سانتی متر است که به عنوان دیوار بار بر یک طرف نما استفاده می شود .

## Slide 39
8) دیوار با سنگ بادبر سر تراش (با رج های مساوی ):
این دیوار با سنگ های سر تراش گونیا شده و قواره ساخته می شود . سنگ های سر تراش گونیایی ، به صورت راسته ، کله و عمقی ، نمای دیوار را تشکیل می دهند و سنگ های قواره در پشت آن ها با درگیری مناسب قرار می گیرند و پیوند خوبی رابه وجود می آورند . در این دیوار باید ارتفاع همه ی رج ها برابر و ارتفاع سنگ ها 15 تا 25 سانتی متر باشد . چون سنگ ها با ظرافت و دقت سر تراش گونیایی می شوند ، می توان بند ملات ها را 0/5تا 1/5 سانتی متر گرفت که به هر حال باید اندازه ی تمام بندها ثابت باشد .طول سنگ ها در نما بین 20تا 60 سانتی متر است . گاهی برای ظرافت کار ، نمای سنگ ها تیشه داری یا قلم کاری می شود .

## Slide 40: اصول کلی استفاده از سنگها
1- وزن سنگ در حدودی باشد که یک نفر بتواند آنرا بردارد .
2- سنگ گوشه باید از بزرگترین سنگها انتخاب شود .
3- ضخامت دیوار سنگی نباید از 40 سانتی متر کمتر باشد .
4- سنگ چینی باید یکنواخت انجام شود .
5- بنایی نباید زیر دمای 5+ انجام شود .
6- خیساندن سنگ و مرطوب کردن آنها قبل از استفاده .
7- ترتیب قرار گرفتن سنگها به گونه ای باشد که رجهای متوالی بر هم منطبق نشود .
8- بند کشی

## Slide 41: جزییات اجرایی سنگها

## Slide 43: ملات :
ملات مصرفی در بنای با سنگ ، معمولا ملات ماسه سیمان است ، حداکثر
ضخامت مجاز ملات 4 سانتی متر است .

## Slide 44: دیوارهای بلوک بتنی
یکی از شیوه های نیمه صنعتی که با شرایط عمومی کشور مطابقت دارد.
در مقایسه با سایر ساختمانهای بنایی از امتیازاتی برخوردار است :
1- کوتاه بودن زمان عملیات ساختمانی
2- ایجاد عایق نسبی حرارتی و صوتی
3- یکپارچگی و سبکی نسبی ساختمان
4- اقتصادی بودن از نظر کاربرد مصالح و نیروی کار

## Slide 45
مواقعی که دیوار به منظور تقسیم فضا و یا جلوگیری از تحمل فشار و نیرو ساخته شود ، تماما از بلوکهای مجوف استفاده میشود .
اگر احتیاج به دیوار باربر باشد در موقع چیدن آنها حفره های بلوکها را از بتن پر میکنند و گاهی برای مقاومت بیشتر از میلگرد فولادی استفاده میشود .

## Slide 46: اصول کلی استفاده از بلوک بتنی
- خیساندن بلوک
- برای ساخت دیوار تقسیم ملات روی جدارهای خارجی پخش میشود و برای ساخت دیوار باربر ، ملات را روی کلیه سطوح ملات خور پخش میکنند .
- دیوار بلوک بتنی با بلوکهایی اجرا شود که عرض آن مساوی دیوار باشد .
- از قطعه کردن و یا خرد کردن بلوک پرهیز شود .
- انتها و گوشه ی دیوار را باید قبل از قسمتهای میانی چید .

## Slide 47: محدودیتهای موجود در ساختمانهای با مصالح بنایی
در ساختمانهای با مصالح بنایی حداکثر طبقات بدون احتساب زیرزمین محدود به 2 طبقه می باشد .
حداکثر ارتفاع طبقه محدود به 4متر می باشد .
حداکثر طول مجاز دیوار باربر 30 برابر ضخامت آن می باشد مشروط بر آنکه از 8 متر تجاوز نکند .

## Slide 48: جزییات اجرای دیوار بلوک بتنی

## Slide 49
دیوارهای جدا کننده با قطعات سبک :
دیوارهای جدا کننده هیچ سهمی از باربری سازه را به عهده ندارند و فقط برای تقسیم بندی و به وجود آوردن فضاهای مورد نیاز ساخته می شوند . طراحی و اجرای این نوع دیوار باید طوری باشد که بتواند وزن خود ، وزن در و پنجره و تجهیزات نصب شده ی احتمالی را تحمل نماید . همچنین باید بارهای ضربه ای وارده از جمله ضربات ناشی از بسته شدن درها و پنجره ها و یا تنه انسان را تحمل نماید . دیوارهای جدا کننده احتیاج به پی سازی ندارند و معمولاً روی کف نصب می شوند واز بالا هم به زیر سقف می چسبند . هر چه مصالحی که در این دیوارها مصرف می شود متراکم تر باشد دیوار از نظر عایق صوتی نامناسب تر وهر قدر متخلخل تر باشد عایق مناسب تری خواهد بود . به طور کلی دیوارهای جدا کننده از مصالح سبک ساخته می شوند و این سبکی در وزن کل ساختمان موثر است و هزینه را پایین می آورد .

## Slide 50
دیوار های جدا کننده را می توان به سه دسته کلی تقسیم کرد :
الف – دیوارهایی که کاملاً محکم ساخته می شوند و ثابت می مانند ، مانند دیوارهای با مصالح ساختمانی .
ب - دیوارهایی که با قطعات ثابت ولی قابل تعویض ساخته می شوند مانند پانل های چوبی قابل نصب وجمع شدن .
ج - جدا کننده هایی که روی ریل حرکت می کنند یا دیوارها ی تاشو .

## Slide 51
آجرهای سفال :
آجرسفال توخالی با قالب زنی خاک رس و حرارت دادن آن در کوره ساخته می شود . این نوع آجرها نسبتاً سبک وزن اند عمدتاً در دیوارهای تقسیم کننده و غیر باربر مورد استفاده قرار می گیرند در برابر آسیب های ناشی از آتش سوز ی مقاومت خوبی دارند واز نظر عایق بندی حرارتی ضعیف هستند همچنین سطوح آنها شیاردار است تا با اندود دیوار درگیری کافی داشته باشند . اندازه ی متداول آنها 8×20×50 و 8×20×50 و 10×20×24 سانتی متر می باشد .
نرخ سفال در بازار عددی 1170 و 1750 ریال می باشد .

## Slide 52: دیوارسازی با قطعات بتن سبک (سیپورکس)
سبکی این قطعات به علت به کارگیری گرد آلومینیوم در مصالح سیپورکس است.
مقاومت بتن سبک بین25 تا 40 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع است که مقاومت متوسط آن 35 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع است .

## Slide 53: مواد تشکیل دهنده سیپورکس
ماسه سیلیسی
آهک
سیمان
گرد آلومینیوم

## Slide 54: روش تولید سیپورکس
با ترکیب مواد متشکله )ماسه سیلیسی – آهک – سیمان – گرد آلمنیوم ) ، به
نسبت مشخص ، مخلوط مورد نیاز به دست میاید .
مواد متشکله را در قالبهای بزرگ چرب شده ریخته و در شرایط185 درجه
سانتیگراد بخار آب جوش و با فشار 15 اتمسفر به مدت 17ساعت پخته میشود .
در کارگاه قطعات سیپورکس در اندازه و ضخامت دلخواه توسط اره بریده شده و مورد استفاده قرار میگیرد .

## Slide 55: بنایی با قطعات سیپورکس
قطعات سیپورکس با ملات ماسه و سیمان و آهک که ملات باتارد نام دارد به
نسبت مشخص بین قطعات به کار میرود .
وجود ملات باتارد سبب همگن بودن با مصالح قطعات سیپورکس میگردد ، که در
نتیجه دیوارسازی بدون هیچگونه نقیصه ای ساخته میشود .

## Slide 56: جزییات اتصال دیوار سیپورکس

## Slide 57: ساندویچ پانل
قطعات ساندویچ پانل به ضخامت 15، 10، 6، 4 و عرض 103 سانتیمتر می
باشد .
در دو طرف پانل ورق فلزی فرم داده شده ای قرار می گیرد .
از خواص فیزیکی این پانل اسفنجی و فشرده بودن آن است .

## Slide 58: موارد استفاده ساندویچ پانل
واحد های مسکونی
ساختمان های ویلایی
اطاقکهای کوتاه و بدون سقف در ادارات
پوشش سوله های کوچک و بزرگ
سرد خانه های مواد غذایی
استخرهای سرپوشیده
استادیوم های ورزشی
و ...

## Slide 59: شیوه های اجرایی ساندویچ پانل
1- در نبش ها دو نبشی فولادی ، یکی برای دو نبش خارجی در نما و دیگری در محل
تقاطع و گوشه داخلی به کار می رود .
2- پانل ها در ارتفاعی مشخص که پیرو نقشه تهیه شده به شکل فاق و زبانه (نری و مادگی) در یکدیگر نشست می کنند .

## Slide 60: جزییاتی از اتصالات ساندویچ پانلها

## Slide 61: مزایای ساندویچ پانلها
عایق در برابر صدا
عایق در برابر سرما و گرما
عایق در برابر رطوبت
وزن سبک
اتصال خوب
حمل و نقل آسان
سرعت در نصب
قیمت مناسب
تحمل بار
E.P.S چسبندگی

## Slide 62: تری دی پانل ها
این پانلها تشکیل شده از:
1- هسته مرکزی که معمولا از پلی استایرن یا پلی اورتان و یا عایق پشم سنگ و به ضخامتهای 5 تا 10 سانتیمتر میباشد.
2- دو شبکه فولادی از مفتول به ضخامت 3 میلیمتر چشمه های 8 در 8 سانتیمتر و به فاصله 1 تا 2 سانتیمتر از هسته مرکزی قرار دارد.
3- پس از نصب از دو طرف در نوع دیواری با بتن ریزدانه و یا بتن سبک به ضخامت 3 الی 4 سانتیمتر پوشش می گردد.

## Slide 63: تصاویری از تری دی پانلها

## Slide 64: (3D panel)انواع پانل های سه بعدی
1- دیواری باربر
2- دیواری غیر باربر

## Slide 65: مزایای تری دی پانل ها
وزن کم مقاوم در برابر زلزله
احتیاج به نیروی انسانی کم
عایق حرارتی و صوتی مناسب
اتصال خوب
حمل و نقل آسان
استحکام و یکپارچگی مطلوب
سرعت در نصب
عدم نیاز به نعل درگاه
ایجاد تسهیلات در لوله کشی تاسیسات
قیمت بسیار مناسب

## Slide 66: معایب تری دی پانل ها
محدودیت ارتفاع ساختمان و دهانه های سقف
ضخامت بالای دیوارهای داخلی در مقایسه با دیگر تیغه های متداول
محدودیت ابعاد بازشوها
عدم امکان بازیافت مصالح و استفاده مجدد
وجود محدودیت های جدی فصلی در اجرا
عدم وجود امکان دسترسی به تاسیسات مکانیکی و برقی در حالت اجرای توکار مدارها

## Slide 67: جزییات اجرایی تری دی پانل ها
اتصال دو قطعه پانل

## Slide 68
اتصال پانل با قاب فلزی پنجره

## Slide 69
اتصال دو پانل دیواری غیر باربر در کنج

## Slide 70
نحوه اجرای دست انداز پشت بام

## Slide 71
نحوه اجرای دیوار غیر باربر در وسط

## Slide 72: پانل های گچی خشک
صفحات روکش دار گچی شامل گچ که بین دو لایه از ورقهای مقوایی مخصوص قرار می گیرد.

## Slide 73: چند نمونه از استفاده های پانلهای گچی

## Slide 74: محاسن پانلهای گچی
مقاومت در مقابل آتش سوزی
کنترل صدا
دوام
ساختار خشک
وزن سبک
هزینه بسیار کم در نصب
سرعت در اجرا
سادگی در پوشش نهایی
گستردگی استفاده

## Slide 75: معایب پانل های گچی
نیروی باد یا زلزله باعث ترک و خردشدگی در دیوارهای جدا
کننده نزدیک ستونها، کفها و سازه سقف می شود .
پانل های گچی مقاومت کافی در برابر رطوبت بعنوان یک پایه برای نصب سرامیک یا کاشی را ندارند .
مشکلاتی ناشی از نصب نامناسب

## Slide 76: لبه های پانل های گچی ایجاد شده در کارخانه

## Slide 77: انواع پانلهای گچی
RG 1- معمولی
MR 2- مقاوم در برابر رطوبت
FR 3- مقاوم در برابر حریق
FM 4- مقاوم در برابر حریق و رطوبت

## Slide 78: جزییات نصب پانل های گچی

## Slide 79: نمونه ای از اجرای پانل گچی

## Slide 80: جزییات اجرایی پانلهای گچی
اتصالات ثابت با درزگیری به قطعات بتنی یا آجری

## Slide 82
اتصال کف

## Slide 83
اتصال لغزنده

## Slide 84
اتصال کلید و پریز و جعبه های تقسیم

## Slide 85
جدا کننده های پیش ساخته آلومینیومی :
ورق های آلیاژ آلومینیوم رابا غلتک کاری سرد به صورت ورق های موج دار سینوسی یا پروفیل ذوزنقه ای در می آورند و از آنها در دیوارها ی غیرباربر استفاده می کنند . آلومینیوم نسبت به وزن خود از مقاومت خوبی برخوردار است و در برابر آتش سوزی مقاوم است.
دوام آن بستگی به نوع آلیاژ دارد که با استفاده از رنگ کاری روی آن ,این دوام بیش تر می شود . چون این فلز دچار خوردگی تدریجی نمی شود بیش ترین مصرف را در بین پانل های ورق فلزی دارد . انواع ورق های آلومینومی با رویه ساده نقش دار و رنگ شده به صورت یک یا دو جداره به عنوان دیوار مصرف می شوند .برای اجرا و نصب پانل های پیش ساخته ی آلومینیومی انواع قطعات و اتصالات مورد نیاز توسط تولید کنندگان عرضه می شوند روش نصب این نوع پانل طبق دستورالعمل اجرایی کارخانه ی تولید کننده است .

## Slide 86: نازک کاری داخلی دیوارها
سفیدکاری – اندود گچی - گچبری

## Slide 87: روش تهیه اصولی اندود گچ و خاک
ابتدا خاک رس مرغوب سرند می شود سپس چند ظرف گچ سازی تا نیمه آب شده و خاک سرند شده را درون آب می ریزند بعد از این مرحله به مدت 10 دقیقه به حال خود رها می شود تا دانه های خاک آب را به خود کاملا بگیرد پس از طی زمان لازم با 2 دست دانه های خاک باد کرده در آب را به یکدیگر می مالند تا مخلوط به شکل دوغابه گل درآید .
به ترتیب مصرف گرد گچ ,درون دوغابه گچ پاشیده می شود .از یک طرف ملات ورز داده می شود و پس از اینکه به شکل خمیری کامل درآمد در سطح ماله گذارده شده در بین متن شمشه ها کشیده می شود
عمل اندود گچ و خاک پی در پی در سطح سطوح و زمینه اندود کشیده می شود . پس از تسطیح شدن بوسیله شمشه چوبی یا فلزی اندود بین شمشه های گرفته شده شمشه کش شده و سطوح مذکور در حالت داشتن اصطلاحا زبره و آج سبب اتصال رویه گچ کاری می شود . در مراحل اندودکاری
شمشه گیری نبشها بخصوص در بندها و اندود بغل کش آنها مورد توجه می باشد.

## Slide 89: سفید کاری(گچ کاری)
بوسیله گچ آماده کشی و سپس توسط گچ کشته سطوح صاف و صیقلی که اصطلاحا
پرداختی گفته می شود به شرح زیر در 7 یا 8 میلیمتر انجام می گیرد .
آماده کشی
گچ آماده از درون ظرف برداشته شده و روی ماله پهن و اصطلاحا از کار درآمده ( صیقل
و ساب گرفته) قرار داده از گوشه فضا و اصطلاحا از یک پستا از پایین به بالا به ضخامت
7 میلیمتر کشیده می شود

## Slide 90: کشته کشی
معمولا گچ آماده بوسیله یک استادکار در سطح انجام شده و بوسیله استادکار دیگری عمل کشته
کشی با ماله کوچک و صیقل گرفته طوری انجام می شود که اصطلاحا تمامی پلیسه ها و خلل و فرج
ها از گچ کاری گرفته شود.
پنبه آب زنی
بوسیله مشتی پنبه مرطوب و خیس اصطلاحا پلیسه های ناچیزی که از لبه ماله کشته کشی ایجاد
شده به طور ملایم گرفته شده و سطحی کاملا یکنواخت و بدون موج و صیقلی به دست می آید.

## Slide 91
امروزه در گچ کاری از رویه اصطلاحاً یک بار گچ کشی استفاده می شود. در این روش، اندود
گچ و خاک کاملاً شاقولی و شمشه کشی و مسطح اجرا شده، سپس گچ رویه در یک دست به شکل
آماده کشیده می شود. عمل پرداخت کردن سطح رویه، بلافاصله از ماله کشی از پایین به بالا و از
بالا به پایین و از راست به چپ و از چپ به راست انجام شده و در نتیجه، سطحی کاملاً مسطح و
شمشه ای به دست می آید.
قبل از انجام سفید کاری باید توجه داشت که سطح دیوار که گچ و خاک شده جارو گردد و
بوسیله آب گل نم شود .

## Slide 92: گلویی سازی و ابزارزنی
پس از اجرای سفید کاری در سقف به وسیله چفت گیری در بدنه دیوار
به وسیله شمشه 10 تا 15 سانتی متر عمل مدور کردن محل تقاطع دیوار و سقف به نام گلویی سازی و در مواردی به شکل ابزارزنی موجدار انجام می شود این اجرا، زیبایی خاصی به سفید کاری می دهد.

## Slide 96: ضخامت سفید کاری
آستر گچ و خاک : بین 1 تا 1/5 سانتیمتر
رویه دو گچه پرداختی : 1 سانتیمتر

## Slide 97: گچبری های پیش ساخته صنعتی

## Slide 98: ویژگی های این محصول
این تزئینات از جنس پلی پروپلین (pp ) و یا پلی استایرن ( ps) می باشد که جدیدا جایگزین گچبری های کنونی شده اند
1) مقاومت بالا در برابر تغییرات و تاثیرات محیطی
2) سبکی وزن در مقایسه با محصولات مشابه
3) اجرای آسان در زمان اندک به صورت پیچ و رول پلاک
4) تنوع رنگ و ابعاد
5) قابل شستشو
6) قابلیت اجرا بر روی هر نما
7) قابل استفاده در مناطق گوناگون با شرایط آب و هوایی مختلف
8) قابلیت جا به جایی پس از نصب

## Slide 102: کاشی کاری
کاشی کاری، پوششی بهداشتی برای پوشش سطوح جانبی مانند:
آبریزها، دستشویی، آشپزخانه، پاسیو و در مواردی در پوشش سطوح جانبی
درفضاهای طبقه زیرین مانند زیرزمین و غیره است.
از پوشش کاشی، به سبب شستشوی آسان آن و سطح صیقلی لعابدار آن در
مکانهایی که نیازبه شستشوی فراوان دارند، استفاده می شود.

## Slide 103: محاسن کاشی
1) صیقلی بودن
2) عدم نفوذ آب و رطوبت
3) امکان شستشوی سریع
4) رعایت بهداشت

## Slide 104: معایب کاشی
کاشی در مقابل تغییرات ناگهانی، آسیب پذیر است. (اعم از انقباض و انبساط های ناگهانی و یا ضربه)
با توجه به این که قسمتی از لعاب کاشی دارای سیلیس و شیشه است قطعات کاشی ابتدا درسطح لعاب دارای ترک های مرئی شده و در اثر تکرار و واکنش های متعدد ترک های عمیق در کاشی بوجود آمده و در نتیجه لعاب کاشی خرد می شود .

## Slide 105: انواع و درجه بندی کاشی
کاشی ها بر اساس نوع لعاب رویه شان درجه بندی می شوند که از درجه یک تا درجه سه در بازار موجود است
هر چه تعداد لکه ها یا خال هایی که در اثر ناخالصی مواد رویه کاشی در رویه آن مشاهده می شود کمتر بوده و فاصله آنها از هم زیادتر باشد کاشی مرغوب تر است .

## Slide 106: ابعاد کاشی
کاشی در اندازه و شکل های مختلف ساخته می شود.
از کاشی های سفید 10×10 سانتی متری در پوشش آب ریزگاه ها و سرویس های
بهداشتی و ازاره آشپزخانه و غیره در منازل مسکونی نیز استفاده می شود.
اندازه های دیگر کاشی ها 15×15 – 10×15 – 20×10 – 20×12.5 – 15×20 –
15×25 – 20×20 – 21×21 – 20×30 – 30×30 – 33×33 – 35×35 و حتی
50×50 با ضخامت های معمولی تا 10 میلی متر می باشد.

## Slide 109: آماده سازی سطح دیوار برای کار گذاشتن کاشی
برای نصب کاشی، سطح سفت کاری باید اندود ماسه و سیمان شده، سپس برای هر فضا تا
ارتفاعی مشخص «عایق رطوبتی» اجرا شود. ضمناً زمانی که قیر روی گونی داغ است، توری
گالوانیزه بنا به اصول گفته شده قبل به قیر اتصال داده می شود، پس از این مرحله، باید به
نصب کاشی مبادرت شود.
بدیهی است دوغابه ماسه و سیمان یا ملات کاشی از توری عبور کرده که در مجموع توری
سبب نگهداری کاشی کاری خواهد شد.

## Slide 110
در صورتیکه محل نصب کاشی نیاز به قیر اندود نداشته باشد به ترتیب زیر
عمل می کنند :
باید سطح دیوار کاملا تمیز شود . زیرا وجود گرد و خاک روی دیوار نمی گذارد
که ملات ماسه سیمان یا دوغاب مایه و سیمان به خوبی به دیوار بچسبد .
پس از تمیز کردن دیوار باید چند مرتبه روی آن آب پاشید که خیس شود تا
آجر دیوار آب ملات را نمکد و ملات اصطلاحا نسوزد و به دیوار بچسبد .

## Slide 111: روش چسباندن کاشی
در این حالت سطح دیوار با اندود ماسه سیمان از کرم بندی و شمشه گیری انجام شده بلافاصله روی آن ماسه سیمان، نرمه غربالی می کشند. سپس به وسیله تخته ماله، سطح رویه را کاملاً تخت و هموار می کنند. برای تخته ماله کشیدن، سطح اندود باید کاملاً شمشه ای باشد در شمشه گذاری بر سطح اندود باید از شمشه بلند استفاده کرد. پس از بررسی و یکنواختی کل سطح، قبل از مقاوم شدن کامل، پرداخت سطح اندود در حد تقریباً به اصطلاح لیسه ای انجام می شود. پس از پایان پرداخت سطح اندود، آن را مرطوب می نمایند تا مقاوم شود و سپس فرصت می دهند تا سطح خشک شود.

## Slide 112: چسباندن کاشی به وسیله چسب
چسب کاشی که خمیری از مواد شیمیایی است، در سطل های دربسته نگه داری می شود. این چسب، توسط کمچه یا کاردک از ظرف برداشته شده و روی ماله ای که لبه سمت چپ آن دندانه ای است، قرار داده می شود. ماله از ناحیه پایین به طرف بالا به ضخامت 1 تا 2 میلی متر کشیده شده و پس از هموار سازی کامل چسب، شیارهایی ریز از دندانه لبه ماله بر سطح خمیره چسب به وجود می آید. پس از تأثیر گذاری هوا به مدت 30 ثانیه تا 1 دقیقه، عمل چسبانیدن کاشی آغشته به چسب بر سطح دیوار صورت می گیرد. پس از جسبانیدن هر کاشی، چکش لاستیکی سبک زده می شود تا کاشی بر چسب محکم بچسبد.

## Slide 113
پس از چسبانیدن رج افقی ، رج عمودی کناره های دیوار با دقت گونیا شده و کاشی ها ازپایین به بالا چسبانیده می شود. پس از کار گذاشتن رج افقی زیر کار و رج عمودی که اصطلاحاً دلیل کار گفته می شود، کارگذاشتن رج های افقی پی در پی و با رعایت اصول صحیح چسب کشی چسبانیده می شود. در روش چسبانیدن کاشی با چسب، سطحی گسترده در زمانی کوتاه کاشی کاری خواهد شد.

## Slide 116: نصب کاشی بر سطح ملات سیمانی
در این روش پس از تخته ماله ای کردن سطح اندود ماسه و سیمان، ملاتی شل فقط ازسیمان توسط ماله بر سطح اندود کشیده شده، سپس بلافاصله کاشی آبخوار با رعایت رج به رج افقی از پای کار به طرف بالا بر سطح ملات سیمانی قرار داده شده و با مشت زدن برکاشی، نصب کاشی در این روش نیز به وجود می آید.

## Slide 117: کار گذاشتن کاشی به روش دوغاب ریزی
ابتدا زیر کار تمیز و خیس می شود
دوغاب ماسه سیمان با یک پیمانه سیمان و سه پیمانه ماسه پر نرمه تهیه می شود که با آب
مخلوط شده و برای مصرف آماده می گردد.
اگر سطح زیر کار موزاییک فرش نبوده و سطح زیر کار گود و بلند باشد ، عمل شمشه گیری با ملات ماسه و سیمان به صورت کاملاً تراز انجام می شود.
ضخامت شمشه ای که گرفته می شود باید حدود 2 سانتی متر و برابر با ملات خور پشت کاشی باشد.

## Slide 118: روش ملات گذاری پشت کاشی
اگر محلی که باید کاشی شود ، بدون عایق رطوبتی باشد، پس از تمیز کردن پشت کار و آب پاشی روی آن، در صورتی که کف فضا موزاییک فرش نباشد ، عمل شمشه گیری به طور تراز در سطح زیر رج اول انجام می گیرد.
باید ملات ماسه و سیمان با ماسه ریزدانه که دارای خاک سنگ است ساخته شود ، کاشی های مصرفی باید از قبل تمیز و خیس شده و آماده مصرف شوند. با کمچه، ملات ماسه و سیمان که دارای دانه بندی ریز و نرم است به طور خمیری سفت که آماده شده بر پشت کاشی گذارده، با برگرداندن کاشی به سرعت به دیوار چسبانیده شود.

## Slide 119
پس از کار گذاشتن کاشی باید بلافاصله به وسیله کاردک، ملات های اضافی از سطح بالا و کناره
های کاشی برداشته شود به طوری که کوچک ترین دانه ای بر لبه کاشی نشست نداشته
باشد. به ترتیب ذکر شده، کار گذاشتن کاشی ها، پی در پی انجام می شود.
بنا به اصول گفته شده پس از پایان هر رج، رج های بعدی نیز کار گذاشته می شود. امروزه از
این روش کمتر استفاده می شود.

## Slide 125: کاشی استیل

## Slide 131: ضخامت کاشی کاری
کل نازک کاری با احتساب ملات خور : بین 4 تا 5 سانتیمتر
کل نازک کاری با روش چسب کاشی : بین 2 تا 3 سانتیمتر

## Slide 132: رنگ هاي ساختماني

## Slide 133: اقسام رنگ هاي ساختماني
1 ) رنگ هاي با پايه آبي :
به رنگ هایی اطلاق می شود که برای رقیق نمودن با آب مخلوط می شوند.مثل رنگ های پلاستیکی
2) رنگ هاي با پايه حلالي:
به رنگ هایی اطلاق می شود که برای رقیق نمودن با حلال های صنعتی مخلوط می شوند. مثل رنگ های روغنی

## Slide 134: روش ها و ابزار بکار رفته در رنگ آمیزی
1) قلم مو
2) غلتک
3) اسپری
4) پیستوله

## Slide 135
دمای مناسب جهت اجرای رنگ :
حداقل فاصله زمانی بین اعمال لایه های رنگی در صورت برقراری شرایط لازم در محل :
بین 10 تا 35 درجه سانتیگراد
3 ساعت

## Slide 136: نکات اجرایی رنگ های ساختمانی
1) بستر کار باید کاملا صاف و عاری از هر گونه خلل و فرج باشد.
2) در صورت ناصاف بودن بستر ابتدا سطح را توسط بتونه کاری و سمباده کشی صاف
نموده وسپس شروع به رنگ آمیزی می کنند.
(بتونه نوعی پوشاننده تهیه شده از مل – رنگ – حلال رنگی تینریا بنزین می باشد)
3) حداقل تعداد لایه های رنگی اجرا شده جهت پوشاندن سطح 2 تا می باشد که به
لایه اول لایه آسترو به لایه دوم رویه نهایی گفته می شود.

## Slide 137
4) قبل از استفاده محتوی رنگ ظرف را خوب به هم بزنیم
5) مقدار تینر مورد نیاز برای رقیق نمودن رنگ روغن را کم کم و در حین هم زدن آن اضافه نماییم
6) در طی انجام عمل رنگ آمیزی در و پنجره ها را باز بگذارید تا هوای تازه در محیط جریان داشته باشد

## Slide 138: قیمت های اجرایی
رنگ روغن
رنگ پلاستیک
به ازای هر متر مربع
به طور متوسط
2000 تومان
به ازای هر متر مربع
به طورمتوسط
1500 تومان

## Slide 139: ضخامت رنگ
کل نازک کاری : بین 2/5 تا 3 سانتیمتر
لایه رنگی با آستر : 1 تا 1/5 میلیمتر

## Slide 142: رنگ های مولتی کالر
رنگهاي مولتي کالر قابل اجرا بر روي سطوح داخلي مختلف از قبيل سطوح گچي، بتني، چوبي،
آهني، پلاستيکي، آلومينيومي، شيشه ، کاشي مي باشد.
قابليت پوشش دهي و چسبندگي فوق العاده رنگهاي مولتي کالر اين امکان را فراهم مي آورد تا
درمکانهاي مختلف و حتی لوازم موجود در منزل (کابينت ها، تخت خواب، ميز، سطوح دکوراتيو ) استفاده شود .

## Slide 143: ويژگيهاي رنگهاي مولتي کالر
مقاومت بالا در برابر جذب ذرات معلق در هوا (خاصیت آنتي استاتيک)؛ و کاهش هزينه هاي
تميز کاري ونگهداري
ضد باکتري
قابليت شستشوي آسان؛ با آب و انواع شوينده ها
قابليت ترميم؛ با حداقل مواد و به بهترين وجه ممکن
اجراي ساده؛ کاربرد آسان طي يک مرحله و توسط اسپري یا پمپ هوا (کمپرسور)
عدم نياز به هرگونه حلال؛ باعث حذف بوي نامطبوع حلالها و در نتيجه عدم نياز به تخليه کامل و طولاني مدت

## Slide 144
عدم پوسته شدن ، رنگ پريدگي و زرد شدن؛ با ايجاد سطحي با دوام استثنايي در مقابل رنگ پريدگي
تنوع رنگ؛ امکان ساخت رنگهاي متنوع با هرسيلقه براي ايجاد سطوحي زيبا و چشم نواز
توجيه اقتصادي؛ به دليل قابليت پوشش دهي زياد، کاهش زمان و نيروي انساني جهت اجرا و حذف تينر

## Slide 145: نکات اجرایی رنگ های مولتی کالر
در محیط های مرطوب نمی توان از این رنگ ها استفاده کرد. چون این رنگ ها پایه آبی دارند و در مجاورت رطوبت دچار خوردگی و ریزش می شوند.
قبل از اجرای این رنگ توصیه می شود که سطح کار ابتدا با یک لایه رنگ روغنی یا پلاستیکی پوشیده شده و سپس رنگ مولتی کالر اجرا گردد.
رنگ های مولتی کالر معمولا بر روی دیوارهای کناف بیشترین کاربرد را دارند.
قیمت اجرای این رنگ ها به ازای هر متر مربع 4000 تومان می باشد.

## Slide 147: ضخامت رنگهای مولتی کالر
کل نازک کاری : بین 2/5 تا 3 سانتیمتر
لایه رنگی با آستر : حداکثر 0/5 سانتیمتر

## Slide 148: کاغذ دیواری

## Slide 149
کاغذ های دیواری به صورت رول های به طول 10 متر و عرض 50 سانت در بازار عرضه می گردد که در مجموع هر رول می تواند 5 متر مربع از سطح را پوشش دهد.
قیمت فروش کاغذ دیواری نیز بر حسب تعداد رول های مصرفی محاسبه می شود. و هزینه نصب نیز جداگانه منظور می گردد.
این نوع پوشاننده دارای طرح های مختلفی نظیر ساده - گلدار – پتینه – طرح چوب – طرح کودک بارنگ های متنوعی می باشد.
نوع چرمی این محصول در رول های به طول 12/5 متر و عرض 92 سانتیمتر عرضه می گردد.

## Slide 150: مزایای کاغذ دیواری
قابل شستشو حتی با آب گرم و مواد سفید کننده (خاصیت واتر پروف)
دوام و عمر بالا (حداقل 10 سال)
سهولت و سرعت عمل در اجرا
پوششی مناسب برای پوشاندن ترکها و عیوب دیوار
قیمت نسبتا مناسب
ثبات رنگ و مقاومت در برابر تابش مستقیم خورشید

## Slide 151
بدون عوارض محیطی
ضد غبار (مانع غبار خیزی مصالح دیوار می شود)
نوع قابل شستشو و ضد رطوبت این محصول قابل استفاده در سرویس های بهداشتی ومحیط های خیس است.

## Slide 152: نکات اجرایی کاغذ دیواری
1) سطحی که قرار است کاغذ دیواری بر روی آن اجرا گردد باید کاملا صاف و هموار باشد. (سفید کاری دیوارانجام گرفته باشد)
2) اگر پوشش دیوار رنگ روغن باشد به منظور چسبندگی خوب کاغذ بر روی دیوار ابتدا یک لایه روکش چسبی مانند به نام روغن الیف به دیوار زده شده و سپس کاغذ دیواری نصب میشود.
3) کاغذ دیواری همواره به صورت عمودی از پایین به بالا اجرا می شود.

## Slide 153: نحوه نصب کاغذ دیواری
برای این منظور پس ازاتمام کارهای مربوط به آماده سازی بستر کار توسط قلم و برس سطح دیوار را با چسب مخصوص کاغذ دیواری کاملا پوشانده و پشت کاغذ دیواری را نیز با این چسب آغشته نموده و پس از گذشت مدت نیم ساعت که چسب حالت خمیر مانند به خود
گرفت کاغذ دیواری را بر روی دیوار نصب می کنند .
لبه های رول های کاغذ دیواری باید کاملا مما بر همدیگر اجرا شوند طوری که شیار
بین آنها ایجاد نگردد که این امر بستگی به میزان مهارت نصاب دارد.

## Slide 154: چند نمونه کاغذ دیواری
Catrina
قیمت هر رول – 000/255 ریال
تولید کننده – فرانسه
طول هر رول – 10 متر
عرض هر رول – 50 سانتی متر
متراژ هر رول – 5 متر مربع
هزینه نصب هر رول - 000/65 ریال
هزینه تمام شده هر متر مربع (قیمت کاغذ + هزینه نصب)
6400 تومان
Leonie
قیمت هر رول – 000/315 ریال
تولید کننده – فرانسه
طول هر رول – 10 متر
عرض هر رول – 50 سانتی متر
متراژ هر رول – 5 متر مربع
هزینه نصب هر رول - 000/65 ریال
هزینه تمام شده هر متر مربع (قیمت کاغذ + هزینه نصب)
7600 تومان

## Slide 155
50Doyen سانتی متری
قیمت هر رول – 000/195 ریال
تولید کننده – ژاپن
طول هر رول – 10 متر
عرض هر رول – 50 سانتی متر
متراژ هر رول – 5 متر مربع
هزینه نصب هر رول - 000/65 ریال
هزینه تمام شده هر متر مربع (قیمت کاغذ + هزینه نصب)
50/000 ریال
Doyen 70 سانتی متری
قیمت هر رول – 000/320 ریال
تولید کننده – فرانسه
طول هر رول – 10 متر
عرض هر رول – 70 سانتی متر
متراژ هر رول – 7 متر مربع
هزینه نصب هر رول - 000/95 ریال
هزینه تمام شده هر متر مربع (قیمت کاغذ + هزینه نصب)
59/300 ریال

## Slide 156
Garden House کودک
قیمت هر رول – 000/195 ریال
تولید کننده – ژاپن
طول هر رول – 10 متر
عرض هر رول – 50 سانتی متر
متراژ هر رول – 5 متر مربع
هزینه نصب هر رول - 000/65 ریال
هزینه تمام شده هر متر مربع (قیمت کاغذ + هزینه نصب)
52/000ریال
Garden House
قیمت هر رول – 000/210 ریال
تولید کننده – ژاپن
طول هر رول – 10 متر
عرض هر رول – 50 سانتی متر
متراژ هر رول – 5 متر مربع
هزینه نصب هر رول - 000/65 ریال
هزینه تمام شده هر متر مربع (قیمت کاغذ + هزینه نصب)
55/000 ریال

## Slide 157: ضخامت کاغذ دیواری
کل نازک کاری : 2/5 تا 3 سانتیمتر
کاغذ با چسب : 1/5 تا 2 میلیمتر

## Slide 159: دیوارپوش های PVC

## Slide 160: مشخصات کلی
این پوشش ها به صورت نوار های به ابعاد طولی 180 – عرض 20 و ضخامت 1 سانتیمتر در بازار عرضه می گردد.
مقاوم نسبت به رطوبت و قابل اجرا در محیط های خیس
طول عمر بالا

## Slide 161: نحوه اجرا و نکات اجرایی
این دیوارکوب ها دارای دو قسمت نر و ماده می باشند که قسمت مادگی بوسیله میخ (در دیوارهای گچی) و یا بوسیله پرچ (در دیوارهای سیمانی و سنگی) به دیوار میخکوب می شوند
سپس قسمت نری پانل دوم را با قسمت مادگی پانل اول درگیر کرده و توسط ضربه دست نصاب درهمدیگر چفت و بست می شوند.
میخ های کوبیده شده همواره در زیر کار بوده و دیده نمی شوند.
همواره دور کار و همچنین محل تلاقی دیوارها بایکدیگر توسط پروفیل U شکل کلاف بندی می شود.

## Slide 162
این دیوار پوش ها از نظر بستر دیوار دارای محدودیت آنچنانی نیست فقط سطح باید طوری باشد که بتواند میخ نگهدارنده پروفیل های U شکل را محکم نگه دارد پس یک آستر گچ و خاک نیز برای اجرای این محصول کفایت می کند.
قیمت اجرای دیوارکوب های پی وی سی به ازای هر متر مربع حدودا 14000 تومان است.

## Slide 163: ضخامت دیوار پوشهای pvc
کل نازک کاری : بین 3 تا 4 سانتیمتر
رویه pvc : حدود 1 سانتیمتر

## Slide 164
اجرای کلید و پریز

## Slide 165: اجرای پوشش پی وی سی به همراه قرنیز

## Slide 166: پانل های دیوارکوب MDF

## Slide 167: نحوه اجرا و نکات اجرایی
این دیوارکوب ها دارای یک سری کریپس های مخصوص نگهدارنده می باشند که بر روی دیوار نصب می شوند و پانل ها در 4 جهت در آن فرو رفته و چفت می شوند

## Slide 168
پشت بند این پوشش ها باید صاف باشد ( نظیر سیمان – گچ – رنگ )
این پوشش ها را نمی توان در محیط های مرطوب به کار برد
قیمت اجرایی این پوشش ها به ازای هر متر مربع 16000 تومان است.
رنگ های بین المللی MDF عبارتنداز:
ونگر – بیازمش – KN – آرموت – جویز – نقره ای

## Slide 169: ضخامت MDF
کل نازک کاری : 2 تا 3 سانتیمتر
رویه MDF : 6 میلیمتر

## Slide 174: پوشش های سلولزی و الیافی

## Slide 175: معرفی و مشخصات
پوششهایی بر پایه الیاف طبیعی است با رویه رنگی و بافتهای بسیار متنوع .
این پوشش دیواریها دارای آزمایش آتش مطابق استاندارد ملی 1-7271 و استاندارد بین المللی ISO5660 از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن – بخش آتش و ساختمان می باشد .
مشخصات عمومی
* ترکیبات : الیاف سلولزی و آراینده های طبیعی و معدنی
* بسته بندی : در بسته های 5 کیلو گرمی
* سطح پوشش : هر بسته 12 تا 15 متر مربع با ضخامت 2 تا 4 mm
* زمان خشک شدن : 2 تا 3 روز با تهویه مناسب

## Slide 176: ویژگی ها
تنوع نا محدود در طرح ، رنگ و ایجادشادابی
سرعت اجرایی بالا و تمیزی محیط کار هنگام اجرا
بادوام و مقاوم در برابر ضربه و خراشیدگی
سهولت در اجرا ، ترمیم و طراحی اشکال مختلف
انعطاف پذیری بالا و عدم ترک خوردگی بعد از اجرا
بی نیاز از زیر سازی و قابلیت اجرا بر روی کلیه سطوح
عدم جذب گرد و غبار و دوده و نظافت سریع و آسان

## Slide 177
بدون بو و حساسیت در هنگام اجرا و بعد از آن
عایق صوتی و حرارتی ( بهینه سازی مصرف سوخت )
پوشاننده خرابیها و عیوب سطوح قدیمی ساختمان
مقاومت در برابر گرما و شعله ور شدن
کاهش محسوس رفلکسهای مستقیم نور و صدا
سبک سازی سازه ها در اثر پایین آمدن بار مرده ساختمان ناشی از عدم به کارگیری مصالح اضافی
هزینه کم اجرا ( به ازای هر متر مربع حدود 3500 تومان )

## Slide 178: انواع پوشش های سلولزی
1) پوشش های ساده
2) پوشش های الیاف دار
3) پوشش های میکادار
4) پتینه
5) فامالین و رومالین

## Slide 179: پوشش های ساده
این نوع پوشش یکی از متنوع ترین پوشش های موجود در این محصولات است که به دلیل زیبایی فراوان و هم چنین دارا بودن بیشترین رنگ بندی بیشترین کاربرد رادارد.

## Slide 180: نمونه پوشش های ساده
1010
1020
1030
1040
1050
1080
1090
1100
1110
1120
1150
1160
1170
1180
1190
1220
1230
1240
1250
1260
1290
1300
1310
1320

## Slide 181: نمونه پوشش های ساده
1330
1360
1370
1380
1390
1400
1430
1440
1450
1460
1470
1500
1510
1670
1680
1690
1720
1730
1740
1750
1760
1790
1820
1800

## Slide 182: پوشش های الیاف دار
این دسته از پوششها با دارا بودن الیاف رنگی و رنگ بندی های مختلف
زیبایی زیادی به دیوارها می دهند .
طریقه قرار گرفتن الیاف موجود در این دسته از محصولات به صورت اتفاقی و
نامنظم می باشد.

## Slide 183: نمونه پوشش های الیاف دار

## Slide 184: پوشش های میکادار
این نوع پوشش به دلیل دارا بودن میکا از زیبایی و جذابیت خاصی برخوردار است .
این میکا در رنگ های سفید , طلایی و مشکی درخشندگی زیبایی درکار به وجود می آورد.

## Slide 185: نمونه پوشش های میکادار
1520
1530
1540
1550
1560
1570
1580
1590
1600
1610
1620
1630
16400
16500
1660

## Slide 186: نحوه اجرای پوشش های الیافی
برای این ابتدا پوشش الیافی را به نسبت مشخص (به صورت تجربی ) با آب مخلوط نموده تا حالت خمیر مانند به خود بگیرد تا مدت نیم ساعت صبر کرده و سپس مخلوط را دوباره به هم زده و بوسیله ماله شیشه ای مخصوص روی دیواری که دارای زیر سازی صاف می باشد کشیده می شود پس از اتمام کار به مدت 2 روز نباید تماسی با دیوار باشد چون این دیوار تا مدت 2 روز کاملا خیس می باشد. قیمت اجرا به ازای هر متر مربع 3500 تومان می باشد.

## Slide 187: پتینه
پتینه هنر کهنه کردن و یا به عبارتی رنگ و لعاب دادن به اشیا، اجسام و سطوح و هرچیز رنگ پذیرمی باشد.
انواع پتینه
در دو گروه کلی رنگ و بافت تقسیم میشود که هر کدام از این دو روش دارای صدها مدل مختلف و متنوع می باشد.
از مواد و مصالح مورد استفاده در پتینه می توان به خمیر پتینه، چسب مخصوص، انواع رنگ روغنی و اکرولیک، ورق طلا و نقره و مس، انواع رنگ های تزئینی و.... اشاره کرد .

## Slide 188
با استفاده از پتینه می توان انواع طرحهای آجری، سنگی، گرانیت، چوب و ... را به راحتی اجرا نمود . پوششهاي سلولزي پتينه طرحي نو در زيبا سازي سطوح داخلي است. اين پوشش براي اجرا به مانند هر نوع پوشش ديگر نيازمند ارزيابي هاي مقدماتي نسبت به سطوح گوناگون است. چنانچه مي دانيم اين پوشش با در نظر گرفتن پيش نيازها و فراهم سازي مقدمات بر روي كليه سطوح داخلي قابل اجراست. از آنجايي كه ممكن است سطوح مذكور از نظر ساختاري داراي صورت گوناگوني باشند، به بررسي انواع سطوح احتمالي و نحوه برخورد با آنها براي آماده سازي اجراي پوشش سلولزي پتينه مي پردازيم.

## Slide 189
شناخت و تعيين نوع زيركار
آماده سازي سطوحي كه مي بايد پوشش بر روي آنها اجرا شود(برطرف كردن چربي ها، اجراي پرايمر و ...)
نحوه آماده سازي مواد واستانداردهاي گرمايي وسرمايي محيط اجرا
عايق نمودن پوشش سلولزي پتينه به منظور قابل شستشو نمودن آن
مراحل کار :

## Slide 190: شناخت و تعيين نوع زيركار
در اولين مرحله اجرا مي بايد كاملاﹰ نسبت به جنس زيركار سطوح محل اجرا آگاهي پيدا
نمايیم (اينكه زيركار رنگ روغن قديمي است ، رنگ پلاستيك است ، گچ تازه و يا كشته است و
غيره) براي اين منظور مي توان با مشاهده عيني سطوح مورد نظر، و يا سوال از كارفرما به
اين آگاهي دست يافت .

## Slide 191: آماده سازي سطوحي كه مي بايد پوشش سلولزي بر روي آنها اجرا شود
آماده سازي سطوح براي اجرا، متناسب با نوع سطوح انجام مي پذيرد. بعنوان مثال براي اجرا بر روي سطوح رنگ روغني مي بايست (بالاخص داخل آشپزخانه ها) ابتدا چربي ها را برطرف نمود چرا كه وجود چربي ها باعث مي گردد چسبندگي مواد با ديوار انجام نشود و پس از خشك شدن بر روي ديوار فاصله اي بين مواد و ديوار ايجاد و زمينه ريزش مواد فراهم شود همچنين باعث زردي سطح پوشش سلولزي مي گردد . در سطوحي كه گچ و خاك مي باشند درصورت وجود خاك بر روي سطوح ، مي بايد ابتدا با گوني خيس تمامي سطح مورد نظر را از خاك پاك نمود و يا در مورد سطوح گچي اي كه بر اثر نم داراي شوره و يا ريزش مي باشند ابتدا با برطرف نمودن اين موارد ، نسبت به اجراي پوشش اقدام نمود .

## Slide 192
در مورد سطوح رنگ پلاستيك و يا گچ كشته ، ابتدا مي بايد با اجراي پرايمر از جذب آب مواد به داخل گچ كشته يا رنگ پلاستيك ممانعت نمود. در مواردي كه زيركار ترك دارد مي بايست ابتدا با پرايمر آنرا آماده و سپس پوشش سلولزي پتينه را اجرا نمود.

## Slide 193: نحوه آماده سازي مواد واستانداردهاي گرمايي و سرمايي محيط اجرا
بعد از آماده سازي زيركار، نوبت به آماده سازي مواد مطابق با نوع زيركار و اجراي آن مي باشد. مخلوط نمودن مواد با آب مي بايست بصورت مرحله اي انجام شود. بدين معنا كه با اضافه نمودن آب در هر مرحله چنانچه نياز بيشتري به آب باشد دوباره نسبت به اضافه نمودن آب اقدام نمود. اصولاﹰ براي اجرا بر روي سطوح صاف تر مانند رنگ روغن و يا سطوحي كه آب را داراي خلل و فرج بيشتر مواد با آب بيشتري (شل تر) مخلوط گردد. البته اين نكته بسته به تجربه اجراكار بعد از مدتي بصورت قلق در مي آيد. براي آماده سازي مواد ترجيحاﹰ از آب گرم استفاده شود و پس از ورزدادن مواد ساخته شده حداقل به مدت نيم ساعت به حال خود بماند تا براي استفاده بهتر آماده شود .

## Slide 194
(برخي از رنگها مانند كرم 1 به زمان بيشتري نياز دارد).
قابل توجه اين كه هر چه بيشتر مواد به حال خود باقي بمانند چسبندگي بيشتري از خود بروز مي دهند .
در اجراي اين پوشش در وضعيت آب و هواي سرد اينكه، اين پوشش نمي بايست در شرايط جوي و سرمايي زير صفر اجرا شود . و در صورتي كه اين پوشش در فضاهايي اجرا مي شودكه وسايل حرارتي چون بخاري و شوفاژ روشن وجود دارد ، حتماﹰ بايد جريان هوا ايجاد شود، چراكه با بالا رفتن ميزان رطوبت ناشي از خشك شدن سريع مواد در فضاي بسته مواد طبله كرده و مي ريزند . بنابراين ايجاد جريان هوا با گشودن پنجره ها و يا دربها الزامي است .

## Slide 195: سطوح گوناگون و پيش نيازهاي اجرا
الف- سيمان نرمه : در صورت نداشتن لكه هاي ناشي از نم و يا خاكه ناشي از قديمي بودن سيمان، بدون هيچ اقدام ديگري مستقيماﹰ قابل اجراست .
ب- سيمان زبره : درصورت داشتن خلل و فرج بيش از حد با برطرف نمودن آنها و همچنين شمشه گيري گوشه ها و لبه هاي دربها و پنجره ها مي توان پوشش را اجرا نمود.
در صورت داشتن سطوح بسيار ناهموار مي توان پوشش را در دو لايه آستری و لايه نهايي اجرا نمود .لازم به ذكر است كه براي اجراي لايه دوم ،لايه اول مي بايست كاملاﹰ خشك شده باشد. در اين نوع زيركار نيز بايد در ابتدا نسبت به نداشتن خاكه ، با دست كشيدن روي سطوح اطمينان حاصل كرد .

## Slide 196
ج- كنيتكس : اين سطوح داراي سطوح روغني و آبي است. اگر سطوح كنيتكس روغني سالم باشند , اجرا مستقيماﹰ و بدون در نظر گرفتن پيش نياز ديگري امكان پذير است و چنانچه قديمي و داراي لكه هاي طبله شده باشد , مي بايست نسبت به برطرف نمودن آنها با كارتك و پركردن خلا ايجاد شده با آستري اقدام نمود.
در خصوص كنيتكس آبي مي بايست ابتدا سطوح ديوار كلاﹰ توسط كارتك تراشيده شود و بعد با جارو گرد و خاك حاصله كاملاﹰ برطرف شود و در مرحله بعد با اجراي پرايمر سطوح را آماده اجراي پوشش نمود . پيشنياز اجرا برروي سطوح رولكس مانند كنيتكس آبي است.

## Slide 197: فامالین و رومالین

## Slide 198: ضخامت پوششهای سلولزی
کل نازک کاری : بین 2/5 تا 3 سانتیمتر
پوشش سلولزی : 2 تا 4 میلیمتر

## Slide 199: سنگ های سبک و دکوراتیو ساختمانی

## Slide 200
این سنگ ها در ابعاد استاندارد 10*10 20*20 10*5 15*10 در بازار عرضه می گردد .
نحوه اجرای این سنگ ها بدین صورت است که ابتدا چسب سرامیک یا کاشی را به دیوار زده و بوسیله چکش لاستیکی سنگ ها را روی کار نصب می کنند .
ترجیحا ابتدا سنگ ها را روی زمین چیده تا طرح مورد نظر به خوبی تهیه گردد .
قیمت اجرای این محصول به ازای هر متر مربع 17000 تا 40000 متغیر است.
این سنگ ها را می توان روی هر سطحی که از نظر ساختار صحیح می باشد بدون نیاز به پای بست تیر اصلی و یا هر گونه سازه پشتیبان نصب کرد.
سنگ ها را مستقیما روی سطح هر دیوار آجری تمیز (آب بندی نشده – بدون رنگ و زیر سازی نشده) بلوک های بتنی یا هر سنگ بنایی نصب کرد.

## Slide 201
نحوه تخمین میزان چسب مصرفی در چسباندن سنگ ها
طول و ارتفاع ناحیه مورد نظر را در هم ضرب می کنیم
تمام فضاهای باز مثل پنجره ها و درها را از این مقدار کسر می کنیم
مقدار سنگ های گوشه ای را از این مقدار کم می کنیم
برای هر 3 متر مربع از طرح داخلی از یک گالن 12 کیلویی چسب و برای هر 5 متر مربع از 1 لیتر مایع سیلکوت استفاده می کنیم

## Slide 202: نحوه تخمین اندازه سنگ های گوشه ای
ارتفاع دیوار یا ناحیه مورد نظر را اندازه گرفته و در تعداد گوشه ها ضرب می کنیم و برای
هر متر مربع یک جعبه سنگ استفاده می کنیم.
نحوه چینش سنگ های گوشه ای
در ابتدا سنگ های گوشه ای را نصب می کنیم گوشه ها دارای یک لبه کوچک و یک لبه
بزرگ هستند لبه ها را یک در میان بزرگ و کوچک نصب می کنیم تا هر لبه در زیر لبه
مخالف خودش در سنگ بالایی باشد با استفاده از یک ماله بنایی پشت سنگ را با یک لایه
نازک 1/25 سانتیمتری ملات بپوشانید سنگ را محکم در جای خود بفشارید و با جابجایی
آرام دست خود اتصال حاصل را محکم تر نمایید ملات پشت سنگ می بایست کاملا فشرده
شود به صورتی که از اطراف سنگ نصب شده بیرون بزند و دور آن را بگیرد .

## Slide 203: نحوه به کار بردن ملات
سنگ ها را از بالا به پایین دیوار باید نصب کرد , با این کار از ریخته شدن ملات بر روی سنگ های زیرین جلوگیری بعمل می آید . همیشه هنگامی که سنگ را در جای خود می فشارید تکانهای آرامی به دست خود بدهید تا سنگ با جابجایی های کوچک به طرفین در جای خود محکم تر شود با استفاده از ماله ملات اضافه را پاک کنید .

## Slide 204
اگرتصادفا ملات روی سطح سنگ ها ریخت آن را با آب پاک نکنید چون باعث لکه دار شدن سنگ می شود در عوض اجازه دهید تا ملات کاملا خشک شود و سپس آن را با ماهوت پاک کن تمیز کنید به طور میانگین 5 درصد از سنگ ها در برش و شکل دادن به ضایعات تبدیل خواهد شد دقیقترین برش این گونه سنگ ها بوسیله تیغه الماسی اره های گرد بر (فرز) حاصل می شوند و نمای پرداخت شده تری ایجاد می کنند همچنین مانند کاشی کاری می توان از یک تیشه یا گاز انبر با دهانه بزرگ نیز استفاده کرد .

## Slide 205: نحوه بند کشی
بعد از نصب سنگ ها ,اتصالات و فضای بین سنگ ها را بوسیله کیسه بندکشی پر از ملات کنید .
پرداخت بندکشی همیشه بخش پرکار نصب این سنگ هاست .
پس از حدود 30 تا 60 دقیقه و هنگامی که ملات خشک شد لکه های ملات با استفاده از یک ماهوت پاک کن یا برس خشک و سفت از بین خواهد رفت .

## Slide 207: ضخامت سنگ دکوراتیو
کل نازک کاری : بین 2/5 تا 3/5 سانتیمتر
پوشش سنگ : بین 0/5 تا 1 سانتیمتر